Územní plán

## HORNÍ CEREKEV

ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST

Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN

Žižkova 12

České Budějovice

Srpen  2010

Obsah:

TEXTOVÁ ČÁST

a)  vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem______________________________				3

b) údaje o splnění zadání_________________________________________________			4

c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných

důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území			4

d) informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda

a jak bylo respektované stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě

zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno				13

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

a pozemky určené k plnění funkce lesa _____________________________________________	14

f) civilní ochrana ______________________________________________________			22

GRAFICKÁ ČÁST

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres technické vybavenosti

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Vyhodnocení z hlediska širších vztahů v území

Územní plán Horní Cerekev není v rozporu s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. Z hlediska širších vztahů v území jsou územním plánem převzaty regionální a lokální prvky ÚSES, dále jsou územním plánem převzaty základní platné limity využití území mimo jiné  nemovité kulturní památky, drobné kulturní památky v krajině, ochranné pásmo lesa, ochranná pásma technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, vedení 22 kW, trafostanice) a ochranná pásma dopravních tras a zařízení. Dopravní přístupnost obce je zabezpečována silnicemi  druhé a třetí třídy - II/112,132,133,639, které prochází  zastavěným územím města Horní Cerekev a místními částmi k.ú. Hříběcí (II/639),  k.ú. Těšenov (II/133) a  silnicemi III/0392 k.ú. Hříběcí, k.ú. Turovka (Hříběcí-Turovka-Bělá), III/1332 k.ú. Chrástov  (Černov-Chrástov-Čejkov-Nový Rychnov), III/13423 k.ú. Horní Cerekev (Horní Cerekev-Švábov-Batelov). V historickém jádru města Horní Cerekev se na stávající průjezd silnic II. třídy připojuje základní obslužný skelet místních a účelových komunikací. Vzdálenost do okresního města Pelhřimova je 16 km. První historická zmínka o městském osídlení je z roku 1361. Založení původní tržní osady je mnohem starší, vzniklo na  křižovatce zemských stezek. Geomorfologická poloha obce je na Českomoravské vrchovině v podoblasti Křemešnické pahorkatiny v nad. výšce zastavěného území 600 m.  Správním územím  města na hranici katastrů Těšenov, Chrástov prochází evropská rozvodnice Labe-Dunaj. Zastavěné a zastavitelné území katastru města Horní Cerekev a katastrů Hříběcí, Chrástov, Turovka, Těšenov patří do pramenné oblasti a povodí řeky Jihlavy. Přírodní dominantou řešeného území jsou zalesněná území na horizontu jednotlivých rozvodí, vyznačující se pestrou přírodní skladbou porostů při průměrné nadmořské výšce od 600 – 700 m. Převažující charakter krajiny je pahorkatý se zalesněním kopcovitého terénu.

Vyhodnocení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Zásady územního rozvoje byly vydány ve 4/Q/2008 a návrh územního plánu města Horní Cerekev vč. místních částí není se zásadami v rozporu.

Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje (PÚR)

Návrh ÚP je v souladu s PÚR.

Řešené území ÚP není dle čl. (49) PÚR součástí  rozvojové oblasti. Z místního hlediska se jedná o klidové území, do kterého průvodní jevy rozvojové oblasti přímo nezasahují.

Řešené území ÚP se nedotýká, ani nemá přímou vazbu na rozvojovou oblast OB 11 Jihlava.

Pro město Horní Cerekev vč. místních částí  jsou schváleny platné Zásady územního rozvoje kraje Vysočina, ze kterých je převzato pro řešené území následující:

- trasa VVN 110 kV

- trasa kmenových linek vzdušného vedení el. energie VN22 kV

- nadregionální a regionální biokoridory a biocentra

- opatření ke zvyšování retenční schopnosti území a revitalizace toků

- dopravní koridor 80 m silnic II. třídy

- v rámci pohybových aktivit v přírodě jsou respektovány prostory, které nenarušují ochranu krajinného rázu

- z hlediska ochrany přírodních,  kulturních a civilizačních hodnot je respektována zóna se zvýšenou péčí o území s prioritou rozšíření ochrany zdrojů pitné vody, pramenišť, společně s hodnotami krajinného rázu a ochrany přírody (ÚSES, VKP).

Soulad územního plánu s cíli a úkoly ÚP, zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území.

Předkládaný ÚP navrhuje podmínky trvale udržitelného rozvoje města Horní Cerekev. V rámci dosažitelných možností na změnu funkčního využití pozemků a projednané koncepce vedení dopravně-inženýrské infrastruktury byl vydán takový návrh, který podporuje trvale udržitelný rozvoj v podmínkách zabezpečujících kvalitní životní prostředí veškerého zastavěného a zastavitelného území města. Soulad stávajících architektonických a urbanistických prostorů ve vztahu k nově navrženým zastavitelným plochám je obsažen v urbanistické koncepci zahrnující nejen vymezení plochy, ale i obsah, týkající se přijatých regulativů včetně podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu.

Řešené funkce pozemků jsou vyjádřeny regulativně s tím, že respektují navržený systém ekologické stability, dále umožňují zřízení nových vodních ploch, včetně ploch pro ochranou a doprovodnou zeleň v krajině.

Soulad ÚP s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích a právních předpisů

ÚP Horní Cerekev je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Soulad návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky  dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů , popř. s výsledkem řešených rozporů

Nebyly vzneseny požadavky s titulu zvláštních právních předpisů.

Výsledek přezkoumání ÚP Horní Cerekev

Na základě přezkoumání souladu návrhu ÚP s politikou územního rozvoje, cíli a úkoly územního plánování požadavků zákona č. 183/2006 Sb., požadavků zvláštních právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů lze doložit, že ÚP Horní Cerekev konkrétně splňuje uvedené nároky stanovené v ustanoveních § 53 Stavebního zákona.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Návrh ÚP ve  městě Horní Cerekev vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu  všech přírodních a civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území – udržitelný rozvoj území. Předpoklady pro výstavbu spočívají ve vyváženém stavu podmínek pro příznivé životní prostředí pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území, které uspokojují potřeby současné generace aniž by ohrožovaly podmínky života generací budoucích. Reálná koordinace všech těchto potřeb je stanovena postupem etapizace a to jak ve veřejně prospěšném zájmu města, tak i v zájmu občanů, vlastníků a dalších účastníků investiční výstavby. Tento vztah rovněž zahrnuje potřeby ochrany přírody a krajiny v nezastavitelném území (správní území města Horní Cerekev mimo zastavěnou a zastavitelnou část.)

Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (jak bylo zohledněno)

Vyhodnocení a posouzení vlivů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebylo požadováno.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Navržené řešení slouží dalšímu rozvoji města Horní Cerekev, její stabilizaci především z demografického hlediska a celkové zabezpečení dopravně inženýrské obsluhy zastavěného, zastavitelného území, společně s obsluhou zemědělských a lesních pozemků a vodních zdrojů.

- údaje o splnění zadání a souborného stanoviska

Návrh zadání byl projednán a schválen dne  11.2.2009 na 13. veřejném zasedání Zastupitelstva na Městském úřadě Horní Cerekev

Zpracovaný ÚP Horní Cerekev je vydáván v souladu s novým stavební zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami. Respektuje usnesení Zastupitelstva města k dopracovanému ÚP dle podmínek nového stavebního zákona s tím, že předložený návrhu splňuje veškeré požadavky na funkční plochy včetně technické a dopravní infrastruktury projednané s obcí a dotčenými orgány.

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Územní plán Horní Cerekev  bude pro současnou i budoucí generaci ve svých realizacích přínosem. Ve způsobu navrženého zastavění je důsledně stanovena regulace zástavby na dotčených plochách s ohledem na místní specifikace, týkající se kvality prostředí ve městě a jeho místních částech. Součástí změn v území jsou podmínky pro provedení a realizaci návrhu ÚSES, napojení nadřazené dopravně inženýrské infrastruktury na místní systém, úprava místní dopravní obsluhy jako celku, komplexní vodohospodářské řešení včetně návrhu nových vodních ploch a návrh ochranných opatření. Požadavky města a požadavky občanů jsou ve stávajícím prostředí zastavěného a zastavitelného území města a jeho místních částí začleněny tak, aby výsledné provedení zástavby mělo celkový pozitivní efekt.

Návrh územního plánu  města Horní Cerekev respektuje cíle územního plánování dle § 18 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území (udržitelný rozvoj území), tzn. že vytváří předpoklady pro výstavbu, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Navržené řešení slouží dalšímu rozvoji města Horní Cerekev a jeho místních částí, jejích stabilizaci, především z demografického hlediska a celkové zabezpečení dopravně-inženýrské obsluhy zastavěného, zastavitelného území, společně s obsluhou zemědělských a lesních pozemků a vodních ploch. Návrh zastavitelných ploch ovlivní stávající prostředí celého správního území města pozitivně. Možnost zástavby na nových pozemcích v přímém kontaktu se stávající městskou a vesnickou zástavbou v žádném případě nevyžaduje mimořádné nároky na dopravně-technický systém místního i nadmístního významu a na jeho zainvestování. Přitom návrh nově zastavitelných ploch respektuje koridory silnic II. třídy.

## Doprava

Silniční infrastruktura

Z hlediska dopravního uspořádání a závad není město Horní Cerekev na poměry České republiky nikterak výjimečné. Stejně jako v celé řadě jiných sídel, je i zde možné nalézt celou řadu závažných bodových i liniových dopravních problémů, přičemž některé lze označit přinejmenším za významné. Samotné město Horní Cerekev je dopravně výjimečné zejména svou výhodnou polohou na průniku 4 silnic II. třídy:

II/112:		Benešov - Vlašim - Čechtice - Košetice - Červená Řečice - Pelhřimov - Horní Cerekev - Telč - Nová Říše – Želetava,

II/132:		Jarošov nad Nežárkou - Žirovnice - Počátky - Horní Cerekev,

II/133:		Horní Cerekev – Vyskytná,

II/639:		Kamenice nad Lipou - Horní Cerekev - Batelov - Dolní Cerekev.

Všechny 4 komunikace tvoří páteřní komunikace města, ve kterém tvoří 3 základní osy radiálního dopravního systému. V intravilánovém prostředí je nutné tyto komunikace vnímat jako průjezdní úseky silnic II. třídy a jsou tedy zařazeny do funkční skupiny místních sběrných komunikací (kat.B). Na území KÚ Horní Cerekev můžeme dále nalézt 2 silnice III. třídy:

III/1332:	II/112- Černov – Chrástov – Čejkov – Nový Rychnov

III/13423:	II/112 – Švábov – Batelov

III/1331:           Těšenov – Průjezdná

III/0392:           Hříběcí - Turovka

Ostatní jsou zařazeny mezi místní komunikace obslužné (kat. C) a komunikace se smíšeným provozem (kat. D).

Sběrné komunikace

První hodnocenou skupinou komunikací jsou sběrné komunikace, tedy komunikace tvořící páteř dopravní obsluhy města. Z existence různých druhů aktivit podél těchto komunikací vyplývá, že tyto silnice plní nejen funkci dopravní, ale také funkci obslužnou, pobytovou a společenskou. Rozmanitost jejich funkčního využití vede k různorodosti zájmů jednotlivých skupin účastníků silničního provozu a občanů, což znamená zdroj nebezpečí, konfliktů a koncentrací dopravních problémů.

Obslužné a ostatní komunikace

Další hodnocenou skupinou komunikací jsou obslužné komunikace, zahrnující vedlejší komunikace sítě místních komunikací, u kterých se nacházejí zejména zdroje a cíle místní dopravy. V tom existuje jistá podobnost s předchozí skupinou místních komunikací, nicméně u obslužných komunikací jsou daleko více prohloubeny požadavky na nemotoristické druhy dopravy. Z toho vyplývá, že by měly být daleko více, než u předchozí skupiny komunikací aplikovány zklidňovací a psychologické prvky.

Železniční infrastruktura

Město Horní Cerekev leží na stykovém místě dvou železničních tratí. Hlavní z nich je jednokolejná trať č. 225 (podle ObS SENA Olomouc je číslo trati 701A) Veselí nad Lužnicí (vazba na trať č.220) – Jinřichův Hradec (228,229) – Horní Cerekev (224) – Jihlava (240). Tato trať je elektrifikovaná s traťovou třídou dovoleného zatížení D4 (22,5t/8t) a se střídavým systémem trakční soustavy 22,5kV/50Hz.

Druhou železniční tratí na katastru města je zrekonstruovaná regionální trať č.224 (podle ObS SENA Olomouc je číslo trati 703) Tábor (220) – Obrataň – Horní Cerekev(225). Tato trať není elektrifikovaná s traťovou třídou dovoleného zatížení jen C3 (20t/7,2t).

Jako zásadní závadu lze považovat především samotnou železniční stanici, která dosud neumožňuje pohyb a odbavení osob se sníženou schopností pohybu a orientace, nástupiště jsou sypaná s vrchní betonovou deskou s výškou cca. 200 mm nad TK s úrovňovým přístupem přes kolejiště žst. a samotná poloha výpravní budovy, která se nachází za tělesem dráhy ve směru od města.

Je zpracována „Technicko-ekonomická studie Zvýšení výkonnosti tratě Veselí nad Lužnicí – Jihlava, včetně odstranění úvraťových jízd v ŽST Jihlava“, v rámci které jsou navrženy přeložky trati č. 225 Jihlava – Veselí nad Lužnicí. Nově navrhovanou trasu požadujeme chránit jako dlouhodobou územní rezervu – plocha pro dopravu.

### Návrh

Na zjištěných závad a nedostatků jsou v návrhu ÚP Horní Cerekve včetně místních částí Hříběcí, Chrástov, Turovka a Těšenov navržena následující opatření. Typické dopravní závady související s přístupem k návrhu komunikací z prvotních fází expanze motoristické dopravy, které se vyznačují jednoznačnou preferencí individuální automobilové dopravy před ostatními druhy dopravy. Prioritou při řešení dopravních závad je snaha o respektování přípustné mobility (sustainable mobility) na základě hledání rovnováhy a harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy.

K.ú. Horní Cerekev

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| DK1 | Úprava stykové křižovatky silnic II/112 a II/639 |
| DK2 | Úprava stykové křižovatky silnic II/112 a III/13423 |
| DZ | Úprava a zabezpečení závorami železničního přejezdu na silnici II/112 |
| DPZ | Nahrazení nevyhovujícího přejezdu na silnici II/132 silničním podjezdem |
| DP1 | Silniční přeložka na silnici II/132, odstranění nepřehledného úseku |
| DP2 | Silniční přeložka na silnici II/639 + segregace pěší a cyklistické dopravy na trase Hříběcí – Horní Cerekev |
| DP3 | Silniční přeložka na silnici II/132, návaznost na DPZ |
| DS1 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS2 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS3 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS4 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS5 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS6 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS7 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS8 | Úpravy prostoru místní komunikace |
| DS9 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |

### K.ú. Hříběcí

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| DNZ | Nahrazení nevyhovujícího přejezdu na silnici II/639 silničním nadjezdem s cyklostezkou a pásem pro pěší |
| DP1 | Silniční přeložka na silnici II/639, optimalizace nepřehledného úseku + segregace pěší a cyklistické dopravy na trase Hříběcí – Horní Cerekev |
| DS1 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| ÚK | Přestavba úrovňové křižovatky a části navazujících místních komunikací pro zajištění dostatečného rozhledu v křižovatce |

### K.ú. Těšenov

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| DS1 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS2 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |

### K.ú. Turovka

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| DS1 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |
| DS2 | Stavba místní komunikace pro zajištění dopravní obsluhy |

##### Dále je ve všech rezidenčních oblastech doporučeno podmiňovat veškeré infrastrukturální investice splněním podmínek pro zavedení režimu zklidněné oblasti „Tempo 30“.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Horní Cerekev – odůvodnění

Město Horní Cerekev je zásobeno pitnou vodou z vodovodu, jehož provozovatelem Vodak Humpolec, středisko Pelhřimov.

Původní zdroj tvoří 4 jímací zářezy 1500 m severozápadně od obce. Zachycená voda je svedena do pramenních jímek a odtud do hlavní sběrny, která je spojena s odkyselovací stanicí.

Posílení vodovodu tvoří dvě studny (betonové skruže DN 1500mm, hloubka 4 m) u jedné studny je vybudován i zářez délky 20 m. Z těchto studní je voda přečerpávána do odkyselovací stanice. Další posílení je tvořeno vrtem (jižně od zástavby – prameniště kamenolom) s ponorným čerpadlem, z kterého je voda čerpána do systému – čerpání přímo do spotřebiště – je využíváno v havarijních případech. Z odkyselovací stanice se voda přivádí do zemního vodojemu (dvoukomorový, kruhový průměr 6 m, výška 2,65 m) 150 m3 567/564,35 m n.m., z něho je svedena gravitačně ocelovým potrubím DN 150 mm délky 800 m do spotřebiště. Druhý vodojem je zemní dvoukomorový o objemu 500 m3 565/560,7 m n.m..

Posilovací řad PE 110 z vodovodu Nová Buková přes čerpací stanici do vodojemu 150 m3 využívaný do začátku 90-tých let je současnosti odstaven s ohledem na rozšíření akumulace o 500 m3 – nový vodojem.

Rozvodné řady jsou z litiny, PVC a z PE DN 40 –200 mm.

Celková délka rozvodných vodovodních řadů 11 428 m.

Průměrná spotřeba vody 2,52 l/s.

Zdrojem požární vody pro město je vodovod a vodní plochy v zástavbě.

Horní Cerekev – návrh

Systém zásobování pitnou vodou zůstává zachován.

Vodovodní síť je prodloužena k uvažované zástavbě, a je dle možností zokruhována. U stávající sítě doporučujeme rekonstruovat poruchové řady. Ve výpočtu potřeby vody jsou zahrnuty, kromě domácností a občanské vybavenosti, navrhované podnikatelské plochy (odhadem – nebyly blíže specifikovány).

| Výpočet potřeby vody Horní Cerekev |
| --- |
| počet obyvatel stav | 1407 | obyv. | spec.potřeba VFD = | 90 | l/obyv.d |
| poč. obyvatel návrh | 1800 | obyv. | spec.potřeba VFO = | 20 | l/obyv.d |
| délka sítě- odhad pozn. | 18.5 | km | ztráty (odhad)VNF = | 8 | m3/km.d |
| počet zaměstnanců | 300 | zam. | spec.potřeba VFV = | 50 | l/zam.d |
| Qp = | 361.00 | m3/d | = | 4.18 | l/s |  |  |
| Qd = | 541.50 | m3/d | = | 6.27 | l/s |  |  |
| Qh = | 51.89 | m3/h | = | 14.41 | l/s |  |  |
| pozn.- přepočtená délka vodovodního potrubí na DN 150 |

Chrástov – odůvodnění

Chrástov – místní část města Horní Cerekev je zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je město Horní Cerekev.

Prameniště vodovodu se nachází západně od obce a je tvořeno jednou kopanou studní a jímacím zářezem. Ze studny je voda gravitačně svedena do akumulační jímky a odtud do zemního železobetonového vodojemu o objemu 40 m3. Délka přívodního řadu je 120 m.

Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou jednak ze skla a jednak z litiny. Celková délka rozvodných řadů je 1240 m.

Vydatnost prameniště je 0,1 l/s: kvalita vody ve vodovodu přesahuje normové hodnoty v obsahu dusičnanů (přes 50 mg/l).

Rozsah zástavby je v rozmezí 646,0 – 670,0 m n. m.Zdrojem požární vody je vodovod a vodní plochy v blízkosti intravilánu.

Chrástov – návrh

Je navrženo napojení vodovodu Chrástov na vodovod Nová Buková výtlakem ze stávající čerpací stanice Nová Buková do vodojemu Chrástov - diverzifikace zdrojů s ohledem na kvalitu stávajícího zdroje.

Vodovodní síť je prodloužena k uvažované zástavbě. U stávající sítě doporučujeme rekonstruovat dožívající řady.

Ve výpočtu potřeby vody jsou zahrnuty, kromě domácností a občanské vybavenosti, navrhované podnikatelské plochy (odhadem – nebyly blíže specifikovány).

| Výpočet potřeby vody Chrástov |
| --- |
| počet obyvatel stav | 51 | obyv. | spec.potřeba VFD = | 80 | l/obyv.d |
| poč. obyvatel návrh | 60 | obyv. | spec.potřeba VFO = | 10 | l/obyv.d |
| délka sítě- odhad pozn. | 2.3 | km | ztráty (odhad)VNF = | 8 | m3/km.d |
| počet zaměstnanců | 5 | zam. | spec.potřeba VFV = | 50 | l/zam.d |
| Qp = | 24.05 | m3/d | = | 0.28 | l/s |  |  |
| Qd = | 36.08 | m3/d | = | 0.42 | l/s |  |  |
| Qh = | 3.46 | m3/h | = | 0.96 | l/s |  |  |
| pozn.- přepočtená délka vodovodního potrubí na DN 150 |

Hříběcí – odůvodnění

Hříběcí – místní část města Horní Cerekev je zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je město Horní Cerekev.

Prameniště vodovodu se nachází severně od obce a je tvořeno jednou kopanou studnou, která zároveň slouží jako akumulace o objemu 25 m3. Ze studny je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z oceli DN 50 a 100 mm a z litiny DN 80 mm. Celková délka rozvodných řadů je 2875 m.

Vydatnost prameniště je 2,4 l/s (dle PRVKUK), 0,5 l/s (dle  provozního řádu).

Rozsah zástavby je v rozmezí 616,0 – 632,0 m n. m.

Zdrojem požární vody je vodovod a vodní plocha v intravilánu.

Hříběcí – návrh

Systém zásobování pitnou vodou zůstává zachován.

Vodovodní síť je prodloužena k uvažované zástavbě, a je dle možností zokruhována. U stávající sítě doporučujeme rekonstruovat dožívající řady. Ve výpočtu potřeby vody jsou zahrnuty, kromě domácností a občanské vybavenosti, navrhované podnikatelské plochy (odhadem – nebyly blíže specifikovány). V případě malé vydatnosti stávajícího zdroje lze situaci řešit výstavbou nových zdrojů s eventuelním zvětšením akumulace – nový vodojem.

| Výpočet potřeby vody Hříběcí |
| --- |
| počet obyvatel stav | 237 | obyv. | spec.potřeba VFD = | 80 | l/obyv.d |
| poč. obyvatel návrh | 285 | obyv. | spec.potřeba VFO = | 10 | l/obyv.d |
| délka sítě- odhad pozn. | 4.9 | km | ztráty (odhad)VNF = | 8 | m3/km.d |
| počet zaměstnanců | 10 | zam. | spec.potřeba VFV = | 50 | l/zam.d |
| Qp = | 65.35 | m3/d | = | 0.76 | l/s |  |  |
| Qd = | 98.03 | m3/d | = | 1.13 | l/s |  |  |
| Qh = | 9.39 | m3/h | = | 2.61 | l/s |  |  |
| pozn.- přepočtená délka vodovodního potrubí na DN 150 |

Těšenov – odůvodnění

Těšenov – místní část města Horní Cerekev je zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je město Horní Cerekev.

Prameniště vodovodu se nachází severně od obce a je tvořeno 1 kopanou studnou, ze které je voda gravitačně svedena do akumulační studny o objemu 35 m3. Přívodní řad je z azbestocementu DN 80 délky 360 m.

Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z azbestocementu DN 80 délky 390 m a z PVC DN 100 délky 360 m a z PE DN 50 mm délky 90 m.

Vydatnost prameniště je 0:25 l/s.

Rozsah zástavby je v rozmezí 600,0 – 624,0 m n. m.

Zdrojem požární vody je vodovod a vodní plochy v intravilánu.

Těšenov – návrh

Systém zásobování pitnou vodou zůstává zachován. Vodovodní síť je prodloužena k uvažované zástavbě. U stávající sítě doporučujeme rekonstruovat dožívající řady.

Ve výpočtu potřeby vody jsou zahrnuty, kromě domácností a občanské vybavenosti, navrhované podnikatelské plochy (odhadem – nebyly blíže specifikovány)

| Výpočet potřeby vody Těšenov |
| --- |
| počet obyvatel stav | 114 | obyv. | spec.potřeba VFD = | 80 | l/obyv.d |
| poč. obyvatel návrh | 120 | obyv. | spec.potřeba VFO = | 5 | l/obyv.d |
| délka sítě- odhad pozn. | 1.9 | km | ztráty (odhad)VNF = | 8 | m3/km.d |
| počet zaměstnanců | 10 | zam. | spec.potřeba VFV = | 50 | l/zam.d |
| Qp = | 25.90 | m3/d | = | 0.30 | l/s |  |  |
| Qd = | 38.85 | m3/d | = | 0.45 | l/s |  |  |
| Qh = | 3.72 | m3/h | = | 1.03 | l/s |  |  |
| pozn.- přepočtená délka vodovodního potrubí na DN 150 |

Turovka – odůvodnění

Turovka – místní část města Horní Cerekev je zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je město Horní Cerekev.

Místní část Turovka je zásobena z prameniště, které se nachází jižně od obce a je tvořeno 2 studnami a posilovacím zářezem. Ze studní je voda gravitačně svedena přes odkyselovací stanici do vodojemu 100 m3. Z vodojemu je obec gravitačně zásobována pitnou vodou řadem z PVC DN 100 mm a PVC DN 80 mm.

Vydatnost prameniště je 0:15 l/s, prameniště bylo posíleno novým vrtem Tu-1: stávající studny v důsledku provedení vrtu mají sníženou kapacitu, vydatnost zůstává nezměněna

Rozsah zástavby je v rozmezí 656,0 – 670,0 m n. m.

Zdrojem požární vody je vodovod a vodní plochy v intravilánu.

Turovka – návrh

Systém zásobování pitnou vodou zůstává zachován.

Vodovodní síť je prodloužena k uvažované zástavbě. U stávající sítě doporučujeme rekonstruovat dožívající řady.

Ve výpočtu potřeby vody jsou zahrnuty, kromě domácností a občanské vybavenosti, navrhované podnikatelské plochy (odhadem – nebyly blíže specifikovány)

| Výpočet potřeby vody Turovka |
| --- |
| počet obyvatel stav | 33 | obyv. | spec.potřeba VFD = | 80 | l/obyv.d |
| poč. obyvatel návrh | 45 | obyv. | spec.potřeba VFO = | 5 | l/obyv.d |
| délka sítě- odhad pozn. | 0.75 | km | ztráty (odhad)VNF = | 8 | m3/km.d |
| počet zaměstnanců | 10 | zam. | spec.potřeba VFV = | 50 | l/zam.d |
| Qp = | 10.33 | m3/d | = | 0.12 | l/s |  |  |
| Qd = | 15.49 | m3/d | = | 0.18 | l/s |  |  |
| Qh = | 1.48 | m3/h | = | 0.41 | l/s |  |  |
| pozn.- přepočtená délka vodovodního potrubí na DN 150 |

KANALIZACE

Horní Cerekev – odůvodnění

Město Horní Cerekev má na území sídla vybudovanou kanalizaci a ČOV. Provozovatelem kanalizace a ČOV je město. Horní Cerekev má vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce cca 12,5 km, na kterou je napojeno 100 ( obyvatel(

Při výstavbě kanalizace, která probíhala postupně byly použity betonové a plastové trouby DN 300 –800 mm. Kanalizační stoky tvoří jedno povodí, jehož hlavní sběrač je vyústěn na mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod. Na kanalizační síti jsou před ČOV umístěny dešťové oddělovače.

ČOV se sestává –

Mechanická část: ruční a strojně stírané česle vertikální lapák písku s jeho těžením mamutkou na kalová pole

Biologická část: oxidační příkop, aerace povrchová (3 ks hřebenových bubnů typ 80-4HB11) 2x vertikální dosazovací nádrž

Kalové hospodářství: 2x čtvercové uskladňovací nádrže, kalová pole. Likvidace kalu: zemědělství

Ostatní objekty: provozní budova, kompresorová stanice, armaturní šachty, měrný objekt

Kapacita ČOV :				Q24	=	388 m3/den

BSK5	=	116 kg/den

EO	=	1940

Kanalizace odvádí vody do řeky Jihlavy(

Horní Cerekev – návrh

Návrhové plochy v městě jsou odkanalizovány z převážné části oddílným systémem – nové dešťové sběrače vyústěné do místních vodotečí. Důvodem je kapacita stávající jednotné sítě a snaha vyřešit vtok balastních vod do kanalizační sítě – lokalita „nad Pazdernou“ – vybudování vodní nádrže a následné převedení vod novou trubní a otevřenou odpadní stokou – zaústěnou pod Truhlářským rybníkem do místní vodoteče. Splaškové vody budou odváděny převážně splaškovou kanalizací napojenou na stávající kanalizační síť města (navrhované lokality a dosud neodkanalizovaná lokalita za železniční zastávkou – přes čerpání odpadních vod).

Dešťové vody doporučujeme v maximální míře zasakovat (střechy), ostatní odvádět stávající nebo navrhovanou kanalizací, do nejbližšího recipientu, vodní plochy.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme postupnou rekonstrukci nevyhovující části stávající kanalizační sítě.

Chrástov, Hříběcí, Těšenov a Turovka – odůvodnění

Chrástov, Hříběcí, Těšenov a Turovka – místní části města Horní Cerekev mají částečně vybudované kanalizace jednotného charakteru, případně zatrubněné vodoteče, na které je po předčištění v septicích napojena převážná část obyvatel( Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením na části úseků nevyhovující současným normám(

Kanalizace jsou zaústěny do místních vodotečí a vodních ploch(

Odpadní vody od zbytku obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové odpadní vody osad jsou z části odváděny kanalizací, z části systémem příkopů, struh a propustků.

Hříběcí – návrh

Veškerá navržená a stávající zástavba v ÚP bude odkanalizována oddílným systémem. (viz situace vodohospodářského řešení). Dešťové vody doporučujeme v maximální míře zasakovat (střechy), ostatní odvádět stávající kanalizací, která bude využita jako dešťová, do nejbližšího recipientu, vodní plochy.

Nátok na ČOV bude zajištěn přes čerpání odpadních vod - V závislosti na postupu a rozsahu výstavby bude realizována ČOV pro 250 EO nebo provedeno napojení na ČOV Horní Cerkev v souběhu s eventuelně realizovaným STL plynovodem do Hříběcí (viz situace).

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Navrhujeme malou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a eventuelně s denitrifikací s kapacitou 250 EO umístněnou na východním okraji zástavby se zaústěním odpadu do potoka Pstruhovec.

Jako alternativní řešení, než dojde k centrálnímu řešení, bude  řešeno čištění  odpadních vod pomocí domovních ČOV (např. septik + zemní filtr, balené mikročistírny) v kombinaci s jímkami na vyvážení. Domovní ČOV budou dle místních možností zaústěny do kanalizace či vodotečí. Toto řešení bude aktuální zejména v případě nedostatku finančních prostředků na centrální řešení.

Těšenov – návrh

Bude doplněna a rozšířena stávající kanalizace k stávající a uvažované zástavbě včetně odlehčení dešťových vod.

Pro čištění odpadních vod je navržena ČOV typu stabilizační nádrže pod sídlem - v sestavě: odlehčovací komora – česle – lapák písku – štěrbinová nádrž nebo septik – stabilizační nádrž – měření odtoku. Předpokládaná kapacita ČOV: cca 150 EO. Typ čistírny je volen s ohledem na předpokládanou nízkou koncentraci znečištění v přiváděné odpadní vodě - vysoké procento balastních vod. Významné je rovněž provozní hledisko – jednoduchý a nenáročný provoz tohoto typu ČOV.

Odpad z ČOV bude zaústěn do místní vodoteče.

Jako alternativní řešení, než dojde k centrálnímu řešení, bude  řešeno čištění  odpadních vod pomocí domovních ČOV (např. septik + zemní filtr, balené mikročistírny) v kombinaci s jímkami na vyvážení. Domovní ČOV budou dle místních možností zaústěny do kanalizace či vodotečí procházejících okolosídla. Toto řešení bude aktuální zejména v případě nedostatku finančních prostředků na centrální řešení.

Dešťové vody doporučujeme v maximální míře zasakovat (střechy), ostatní odvádět stávající kanalizací, do nejbližšího recipientu, vodní plochy.

Chrástov, a Turovka – návrh

S ohledem na velikost těchto sídel není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

V Chrástově bude nezbytné řešit likvidaci OV v domovních mikročistírnách (vícekomorovým septik doplněný o zemní filtr, balené MČOV). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které můžou být případně využívány (nová zástavba).

Vzhledem k tomu, že v Turovce není povoleno vypouštění odpadních vod, je zde možné pouze umístění jímek na vyvážení nebo domovních ČOV s odváděním vyčištěných odpadních vod do recipientu – drenážní podmok na základě hydrogeologického rozboru.

Dešťové vody doporučujeme v maximální míře zasakovat (střechy), ostatní odvádět stávající kanalizací, do nejbližšího recipientu, vodní plochy.

VODNÍ TOKY A PLOCHY

odůvodnění

Hlavním recipientem pro řešené území je řeka Jihlava č.hp. 4-16-01 se svými přítoky – Pstruhovec, Kamenička, Hraniční potok. Řeka Jihlava má stanovena záplavová území.

návrh

V řešení územního plánu jsou trasy vodotečí a stávající vodní plochy zachovány beze změn – pouze úprava viz popis kanalizace návrh v Horní Cerekvi.

V návrhu a ve výhledu (rezervě) jsou navrženy vodní plochy pro retenci a retardaci odtoku v řešeném území. Jde o vodní plochy od cca 0,1 do 7 ha.

V rámci inundačního prostoru říčky Jihlavy jsou vymezeny plochy pro revitalizaci toku – rozvlnění trasy a tím zmenšení podélného spádu revitalizovaných úseků toku – prodloužení doby odtoku běžných vod z území.ÚP si klade za cíl pouze vymezit plochy pro případnou revitalizaci, podrobné technické řešení musí vyjít z navazujích stupňů projektových dokumentací.

Těmito výše uvedenými způsoby bude zajištěno zlepšení odtokových poměrů v řešeném území, včetně požadavku na zasakování dešťových vod v rámci jednotlivých ploch parcel v maximální možné míře dle místních podmínek.

V souvislosti s výstavbou ČOV v Těšenově je navrženo vybudování stabilizační nádrže ČOV.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM

Horní Cerekev - odůvodnění

Sídlo Horní Cerekev je napojeno na vysokotlakou plynovodní síť odbočkou z řadu VTL od Batelova . Tato  odbočka DN 100 je vedena z východního směru k Horní Cerekvi kde je umístněna u zemědělského areálu regulační stanice vysokotlak – středotlak (RS 1200, 4,0/0,3 MPa). odkud je proveden středotlaký rozvod po Horní Cerekvi.

Přes středotlakou síť Horní Cerekve je napojena Horní Ves.

Z regulační  stanice je proveden STL plynovod po sídlech. Na STL  rozvod jsou použity lPe trubky profilů lPe D 110 – lPe D 32. Objekty jsou ze sítě napojeny přípojkou s regulátorem tlaku.

Horní Cerkev, Hříběcí - návrh

V konečném návrhu ÚP je středotlaká plynovodní síť rozvedena k navrhované zástavbě. U sídla Hříběcí provedeno napojení na středotlakou plynovodní síť Horní Cerkev v případném souběhu s eventuelně realizovaným kanalizačním výtlakem (viz situace). V bilancích plynu je u obou sídel uvažováno s 70% plynofikací u stávající zástavby a 70% u nově navržené. Předpokládá se užití plynu na vaření, přípravu TUV a topení. S ohledem na vývoj cen plynu lze předpokládat u nové zástavby možné napojení na plynovodní síť, ale v kombinaci s jiným topným mediem (dřevní hmota, biomasa apod.) rovněž tak v případě nerealizace plynofikace sídla Hříběcí.

Üdaje o počtech plynofikovaných objektů vychází z ÚP a o odběru v kategorii velkoodběr a maloodběr jsou odhadnuty.

| Bilance plynu - Horní Cerekev, Hříběcí |
| --- |
| Bilance potřeby plynu - hodinová |  | Bilance potřeby plynu - roční |
| obyvatelstvo |  |  |  | obyvatelstvo |  |  |
| 600 | domů (stav+návrh) |  | 600 | domů (stav+návrh) |
| příprava TUV | 137.31 | m3/h |  | příprava TUV | 109200 | m3/r |
| topení | 727.89 | m3/h |  | topení | 1560000 | m3/r |
| celkem obyv. | 865.20 | m3/h |  | celkem obyv. | 1669200 | m3/r |
| maloodběr | 500 | m3/h |  | maloodběr | 1200000 | m3/r |
| velkoodběr | 0 | m3/h |  | velkoodběr | 0 | m3/r |
| Celkem | 1365.20 | m3/h |  | Celkem | 2869200 | m3/r |

Chrástov, Hříběcí, Těšenov a Turovka - odůvodnění

Žádné ze  sídel není napojeno  na plynovodní síť. K zásobení  teplem  jsou  využívány  kotelny  malého  výkonu, případně lokální topidla, převážně na pevná paliva. Okrajově  může být užito el. energie.

Chrástov, Těšenov a Turovka - návrh

U  těchto sídel se plynofikace  nepředpokládá.  Pro  zástavbu  v  sídlech lze k vytápění využít  - např dřevní hmota, biomasa, tepelná čerpadla, solární energie atd.

Zásobování elektrickou energií

Základní legislativní rámec

Základ legislativního rámce pro oblast tvoří příslušný zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Stanovuje postavení, práva a odpovědnosti nezávislého regulačního orgánu pro energetiku, vytváří podmínky a pravidla pro podnikání v energetice, rovnost hospodářské soutěže, distribuce elektřiny konečným odběratelům nebo distributorům a podobně.

Součástí strategického plánování a dlouhodobého rozvoje je i stanovení podmínek rozvoje energetického systému ve správním území města Horní Cerekev. Nedílnou součástí celého energetického systému je výroba a rozvod elektrické energie a s tím související problematika posílení rozvodů a napájecích míst. Ta vychází z analýzy současného stavu s ověřením stávajícího zajištění celé oblasti elektrickou energií, rovnoměrného pokrytí spotřeby a související kvalitou a zabezpečeností bezporuchové dodávky elektřiny včetně ekonomiky provozu a úspornosti. Dalším faktorem je i vliv současného a navrhovaného systému zajištění rozvodu elektřiny na životní úroveň a životní prostředí v řešené lokalitě.

Elaborát návrhu územního plánu města Horní Cerekev zahrnuje zpracování a zakreslení elektrorozvodných venkovních vedení 22kV s trafostanicemi 22/0,4kV, včetně ochranných pásem do mapových podkladů v měřítku 1:5000 – podrobnost mapy 1:2000. Stávající tranzitní vzdušné vedení 110 kW (velmi vysoké napětí) procházející řešeným územím ÚP zůstává ve svém koridoru beze změny.

Horní Cerekev - navrženy 2 nové trafostanice na paprsku 22 kW – T1 – na severním okraji zastavitelného území města, T2 – na východním okraji zastavitelného území města, je navržena v sousedství ochranného pásma stávajícího vedení kmenové linky 22 kW. Její umístění je na ploše pro fotovoltaickou elektrárnu.

Hříběcí – navržena 1 trafostanice na paprsku 22 kW – T1 – na severní hranici zastavitelných pozemků.

Těšenov – navržena 1 trafostanice na paprsku 22 kW – T1 -  na jižní hranici zastavěného území

Navržené trafostanice jsou napojeny odbočkami venkovního vedení 22kV, které jsou provedeny na betonových sloupech. Sekunderní sítě NN v obcích jsou provedeny především venkovním vedením na betonových podpěrách nebo střešnících. Vyhovují stávajícímu zatížení.

Výroba a distribuce elektrické energie

Jediným distributorem ve městě Horní Cerekev a jeho správním územím je E.ON Česká republika a.s. regionální správa v Pelhřimově, která je také provozovatelem distribuční sítě VN a NN a trafostanic. V katastru obce se nenachází žádný jiný zdroj elektřiny. Elektrická energie je přiváděna po venkovních vedení 22kV k místním trafostanicím 22/0,4kV.

V řešené lokalitě je rozvod elektřiny proveden z části venkovním a z části kabelovým rozvodem NN.  Stávající počet trafostanic a navrhované trafostanice zaručují zajištění nově plánovaných a navrhovaných spotřeb.

Energetická koncepce a rozvoj energetických sítí

Ve městě Horní Cerekev existuje plná plošná plynofikace, která je rozšířena na celé zastavitelné území. V místní části Hříběcí je navržena plná plošná plynofikace na zastavěné i zastavitelné území.

Chrástov, Těšeno, Turovka nejsou napojeny na plynovodní síť. K zásobení  teplem  jsou  využívány  kotelny  malého  výkonu,  případně lokální topidla, převážně na pevná paliva. S plynofikací se neuvažuje.

Elektrické vytápění není plošně uvažováno a spíše se uvažuje jako doplněk k ostatním mediím. Elektřina je uvažována převážně k svícení, běžné domácí spotřebiče, nutné elektrické pohony a v malé části technologické procesy při podnikání. Lokalita má potenciál ve využití jiných zdrojů jako biomasy-odpadní dřevo, rychle rostoucí dřeviny, řepka, sláma seno. Doporučuje se uvažovat o využití tepelných čerpadel a solárních kolektorů.

Při realizaci navrhované zástavby se uvažuje  nárůst spotřeby cca 3-5% ročně.

Vhodnou koncepcí otopných systémů a využitím obnovitelných zdrojů energií, účinnější aplikací příslušného zákona o hospodaření energií se dá předpokládat racionální nárůst spotřeby.

Výkonová bilance navrhované zástavby;

V navržené bilanci je variantně uvažováno se zajištěním elektrické energie pro objekty bydlení bez použití elektrického vytápění – ETP – a nebo s instalací ETP do max. 30% bytových jednotek. Dále pak plochy s technickou vybaveností, smíšené a určené pro výrobu a skladování. Tato záležitost bude postupně upřesňována a bude mít vliv na eventuelní definitivní určení velikosti nových zdrojů pro zajištění zvýšené spotřeby.

Pro bytovou jednotku bez ETP je uvažována hodnota příkonu 4kW. Při instalaci ETP tato hodnota stoupne na 12kW. Pro výkonové výpočty je uvažováno se soudobostí 0,5.

Rozvoj elektrických sítí

Rozšíření zástavby ve městě Horní Cerekev představuje požadavek nárůstu spotřeby el. Energie pro obsluhu nových zastavitelných ploch – 2 nové trafostanice na paprsku 22 kW. Obdobně v místní části Hříběcí 1 trafo (22 kW) a Těšenov – 1 trafo (22 kW).

Elektro-energetická koncepce je v souladu s potřebami města a jeho místních částí a v souladu s rozvojem elektrické sítě E.ON Pelhřimov. Budované energetické zařízení nesmí mít nežádoucí vliv na životní prostředí.

Budou dodržena ochranná pásma jednotlivých sítí a stanic a dodrženy vzdálenosti vedení dle ČSN 73 60 05 o prostorovém uspořádání vedení technického vybavení.

Shrnutí

Ve městě Horní Cerekev je provedená plynofikace s reservou pro navrhovanou zástavbu. V místní části Hříběcí je navržena celoplošná plynofikac. V místních částech Chrástov, Těšenov a Turovka se neuvažuje o plošné plynofikaci. Elektrické vytápění v Horní Cerekvi a v Hříběcím se neuvažuje,  výjimečně jen pro osamocené objekty, kam je dotažení zemního plynu ekonomicky neúnosné.

Veřejně prospěšné stavby  :

- úprava rozvodu VN a VO

- středotlaký rozvod plynu

Návrh rozvodu NN

Stávající rozvod je proveden převážně vzdušným vedením na podpěrách, z části napojen kabelově. Nově navržená zástavba bude připojena kabelovým vedením, napojeným ze stávajících rozvodů.

Veřejné osvětlení

Provede se osvětlení nových komunikací, napojené na stávající rozvody VO ve městě a jeho místních částí.

PRODUKTOVOD – ČEPRO

V řešeném území se nachází katodově chráněná trasa produktovodu ČEPRO, a.s., její ochranné pásmo a nachází se zde i přípojka stanice katodové ochrany.

Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin:

Vládní nařízení č. 29/1959 Sb. stanoví:

- v § 5 odstavec (2) „V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin.“

- v § 5 odstavec (3) „Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

  - do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku,

  - do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí,

  - do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a zastavění vesnic,

  - do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

  - do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,

  - do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.“

Nakládání s odpady

Komunální odpad je odvážen na řízenou skládku.

- informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Pro  zpracování návrhu územního plánu jsou převzaty územně analytické podklady pro správní území obce. ÚAP v předkládaném návrhu jsou doplněny dle podkladů, které byly poskytnuty odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Pelhřimov. Rozbor udržitelného rozvoje území je v souladu s návrhem územního plánu. Vzhledem k druhu navrhovaných změn v území a k jejich rozsahu je jisté ovlivnění trvale udržitelného rozvoje území v pozitivním smyslu.

Jednou z podmínek  pro trvale udržitelný rozvoj budou realizace navrhovaných veřejně prospěšných staveb a opatření  a stabilizace trvale žijících obyvatel navrhovanou obytnou zástavbou.

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu požadováno.

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Bilance ZPF – Horní Cerekev

1) Celkový rozsah požadovaných ploch a podíl půdy náležející do ZPF, údaje o druhu pozemku dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ a tříd ochrany půdy.

| Horní Cerekev |
| --- |
| Lokalita | Využití | Plocha | Plocha ZPF | BPEJ | Plocha BPEJ | Třída ochrany | Druh |
| BH1 | Bydlení v bytovém domě | 1,08 | 1,08 | 8.34.24 | 1,08 | III | TTP |
| BI1 | Bydlení v RD | 0,9806 | 0,9806 | 8.34.44 | 0,9806 | V | Orná, zahrada |
| BI2 |  | 2,9064 | 2,9064 | 8.34.44 | 2,7008 | V | Orná, zahrada |
|  |  |  |  | 8.68.11 | 0,2056 | V | TTP |
| BI3 |  | 2,6799 | 2,6799 | 8.34.44 | 1,4417 | V | Orná, zahrada, TTP |
|  |  |  |  | 8.68.11 | 1,2382 | V | Zahrada, TTP |
| BI4 |  | 0,7167 | 0,7167 | 8.68.11 | 0,7167 | V | Zahrada, TTP |
| BI5 |  | 0,3947 | 0,3947 | 8.68.11 | 0,1681 | V | TTP |
|  |  |  |  | 8.67.01 | 0,2266 | V | TTP |
| BI6 |  | 1,1645 | 1,1645 | 8.34.24 | 1,1645 | III | Zahrada, TTP |
| BI7 |  | 0,7536 | 0,7536 | 8.34.24 | 0,7536 | III | TTP |
| BI8 |  | 4,1197 | 4,1197 | 8.34.21 | 0,599 | I | Zahrada, TTP |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 2,8982 | III | Zahrada, TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,6225 | III | Orná, TTP |
| BI9 |  | 4,8464 | 4,8464 | 8.34.24 | 4,4865 | III | Orná, TTP, zahrada |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,1073 | III | TTP |
|  |  |  |  | 8.69.01 | 0,2526 | V | Orná |
| BI10 |  | 0,865 | 0,865 | 8.34.01 | 0,138 | I | TTP |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,727 | III | TTP |
| BI11 |  | 0,12 | 0,12 | 8.34.04 | 0,12 | II | Orná |
| BI12 |  | 0,8907 | 0,8907 | 8.34.31 | 0,8907 | III | Orná |
| RZ1 | Rekreace | 0,3572 | 0,3572 | 8.68.11 | 0,3572 | V | TTP |
| RZ2 |  | 0,1045 | 0,1045 | 8.68.11 | 0,1045 | V | TTP |
| RZ3 |  | 0,08776 | 0,08776 | 8.34.21 | 0,04405 | I | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 0,04371 | III | Orná |
| RZ4 |  | 0,7805 | 0,7805 | 8.34.34 | 0,1945 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 0,586 | III | Orná |
| RZ5 |  | 0,4212 | 0,4212 | 8.68.11 | 0,4212 | V | TTP |
| SM1 | Smíšené obytné | 0,49 | 0,49 | 8.50.11 | 0,0934 | IV | TTP |
|  |  |  |  | 8.34.44 | 0,3966 | V | TTP |
| SM2 |  | 0,8629 | 0,8629 | 8.34.44 | 0,8629 | V | Orná |
| SM3 |  | 0,6388 | 0,6388 | 8.34.44 | 0,5609 | V | TTP |
|  |  |  |  | 8.68.11 | 0,0779 | V | TTP |
| SM4 |  | 1,3467 | 1,3467 | 8.34.34 | 0,7565 | III | TTP |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 0,5902 | III | TTP, orná |
| SM5 |  | 1,21 | 1,21 | 8.50.01 | 1,21 | III | TTP |
| DS1 | Doprava komunikace | 0,2099 | 0,2099 | 8.34.24 | 0,2099 | III | TTP |
| DS2 |  | 0,0867 | 0,0867 | 8.68.11 | 0,0427 | V | Zahrada, TTP |
|  |  |  |  | 8.67.01 | 0,044 | V | TTP |
| DS3 |  | 0,1265 | 0,1265 | 8.34.44 | 0,1265 | V | TTP |
| DS4 |  | 0,6604 | 0,6604 | 8.34.21 | 0,0875 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 0,5189 | III | TTP, orná, zahrada |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,054 | III | Orná, TTP |
| DS5 |  | 0,0753 | 0,0753 | 8.50.01 | 0,0753 | III | TTP |
| DS6 |  | 0,0739 | 0,0739 | 8.34.31 | 0,0739 | III | Orná |
| DP1 | Silniční přeložka | 0,2419 | 0,2419 | 8.34.21 | 0,1764 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,0655 | IV | Orná |
| DK2 | Úprava křižovatky | 0,0398 | 0,0398 | 8.50.01 | 0,0398 | III | Orná |
| VD1 | Výroba a sklady | 0,9816 | 0,9816 | 8.34.44 | 0,913 | V | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.34.04 | 0,0686 | II | Orná |
| VDF | Fotovoltaická elektrárna | 7,5007 | 7,5007 | 8.34.44 | 1,319 | V | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 1,8629 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.34 | 4,231 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.01 | 0,0878 | I | Orná, zahrada |
| VX1 | Zpracování biomasy kompostárna | 1,4252 | 1,4252 | 8.34.01 | 0,3652 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,4668 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.69.01 | 0,5932 | V | Orná |
| ZV1 | Veřejná zeleň | 0,1184 | 0,1184 | 8.68.11 | 0,0418 | V | Zahrada, TTP |
|  |  |  |  | 8.67.01 | 0,0766 | V | TTP |
| ZV2 |  | 0,1484 | 0,1484 | 8.68.11 | 0,0359 | V | Zahrada |
|  |  |  |  | 8.67.01 | 0,1125 | V | TTP |
| ZV3 |  | 0,0149 | 0,0149 | 8.67.01 | 0,0149 | V | TTP |
| ZV4 |  | 0,5635 | 0,5635 | 8.34.34 | 0,3254 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.01 | 0,2381 | I | Zahrada, orná |
| ZV5 |  | 0,1336 | 0,1336 | 8.34.24 | 0,1336 | III | Zahrada, TTP |
| ZV6 |  | 0,294 | 0,294 | 8.34.24 | 0,294 | III | TTP |
| ZV7 |  | 0,8982 | 0,8982 | 8.67.01 | 0,1965 | V | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 0,7017 | III | Orná |
| ZX1 | Zeleň specifická | 0,0782 | 0,0782 | 8.50.11 | 0,033 | IV | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.21 | 0,0452 | I | Orná |
| ZX2 |  | 0,1098 | 0,1098 | 8.50.01 | 0,0723 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.21 | 0,0375 | I | Orná |
| ÚSES 12 | Nefunkční lokální biokoridor | 1,6709 | 1,6709 | 8.34.21 | 1,0322 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 0,6387 | III | Orná |
| ÚSES 32 | Navržené lokální biocentrum | 8,118 | 8,118 | 8.34.21 | 1,574 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 1,492 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.54 | 5,052 | V | TTP, orná |
| ÚSES 31 | Nefunkční lokální biokoridor | 10,0826 | 10,0826 | 8.34.54 | 8,9076 | V | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.34.31 | 1,175 | III | TTP, orná |
| ÚSES 29 |  | 1,9825 | 1,9825 | 8.67.01 | 1,4495 | V | Orná, TTP |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,533 | III | TTP, orná |
| ÚSES 34 |  | 3,876 | 3,876 | 8.50.01 | 0,1078 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.68.11 | 2,9395 | V | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.34.01 | 0,1207 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.04 | 0,708 | II | Orná |
| Celkem |  | 67,32866 | 67,32866 | BPEJ | 67,32866 |  |  |

| Chrástov u Horní Cerekve |
| --- |
| Lokalita | Využití | Plocha | Plocha ZPF | BPEJ | Plocha BPEJ | Třída ochrany | Druh |
| BV1 | Bydlení venkovské | 0,42 | 0,42 | 8.34.24 | 0,0292 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.21 | 0,339 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,0518 | III | Orná |
| BV2 |  | 0,2155 | 0,2155 | 8.68.11 | 0,1796 | V | TTP |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,0359 | III | TTP |
| BV3 |  | 0,305 | 0,305 | 8.34.24 | 0,0427 | III | Zahrada |
|  |  |  |  | 8.34.21 | 0,1679 | I | Zahrada |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,0944 | III | Zahrada |
| ÚSES 11 | Nefunkční lokální biokoridor | 1,8538 | 1,8538 | 8.64.11 | 1,6559 | III | TTP |
|  |  |  |  | 8.68.11 | 0,1979 | V | TTP |
| Celkem |  | 2,7943 | 2,7943 | BPEJ | 2,7943 |  |  |

| Hříběcí |
| --- |
| Lokalita | Využití | Plocha | Plocha ZPF | BPEJ | Plocha BPEJ | Třída ochrany | Druh |
| BV1 | Bydlení venkovské | 0,3733 | 0,3733 | 8.50.01 | 0,0464 | III | TTP |
|  |  |  |  | 8.64.11 | 0,3269 | III | TTP |
| BV2 |  | 0,0738 | 0,0738 | 8.64.11 | 0,0738 | III | TTP |
| BV3 |  | 0,166 | 0,166 | 8.50.11 | 0,166 | IV | Orná |
| BV4 |  | 1,1004 | 1,1004 | 8.50.11 | 1,1004 | IV | TTP |
| BV5 |  | 0,7792 | 0,7792 | 8.50.11 | 0,7792 | IV | TTP |
| BV6 |  | 0,3257 | 0,3257 | 8.50.01 | 0,3257 | III | TTP |
| BV7 |  | 0,121 | 0,121 | 8.34.21 | 0,121 | I | TTP |
| BV8 |  | 0,12 | 0,12 | 8.50.01 | 0,12 | III | Orná |
| BV9 |  | 0,1289 | 0,1289 | 8.50.01 | 0,1289 | III | Zahrada |
| BV10 |  | 0,12 | 0,12 | 8.34.21 | 0,12 | I | Zahrada |
| OM1 | Občanská vybavenost hasiči | 0,1891 | 0,1891 | 8.50.01 | 0,1044 | III | TTP |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,0847 | IV | TTP |
| T1 | ČOV | 0,1259 | 0,1259 | 8.34.21 | 0,1039 | I | TTP |
|  |  |  |  | 8.64.11 | 0,022 | III | TTP |
| DS1 | Místní komunikace | 0,0297 | 0,0297 | 8.34.21 | 0,0297 | I | TTP |
| DS2 |  | 0,0333 | 0,0333 | 8.50.11 | 0,0333 | IV | TTP, orná |
| DP1 | Silniční přeložka | 0,1331 | 0,1331 | 8.50.11 | 0,1331 | IV | TTP |
| VD1 | Zemědělská výroba | 0,6203 | 0,6203 | 8.34.24 | 0,5986 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.21 | 0,0217 | I | Orná |
| VD2 |  | 1,3402 | 1,3402 | 8.34.21 | 1,3402 | I | Orná |
| VD3 |  | 0,7737 | 0,7737 | 8.34.21 | 0,7737 | I | Orná |
| VDF | Fotovoltaická elektrárna | 0,2732 | 0,2732 | 8.34.21 | 0,2732 | I | TTP |
| Celkem |  | 6,8268 | 6,8268 | BPEJ | 6,8268 |  |  |

| Těšenov |
| --- |
| Lokalita | Využití | Plocha | Plocha ZPF | BPEJ | Plocha BPEJ | Třída ochrany | Druh |
| BV1 | Bydlení venkovské | 0,2598 | 0,2598 | 8.34.24 | 0,2431 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.34 | 0,0167 | III | Orná |
| BV2 |  | 0,2802 | 0,2802 | 8.34.21 | 0,275 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,0052 | III | Orná |
| BV3 |  | 0,044 | 0,044 | 8.64.11 | 0,044 | III | TTP |
| SZ1 | Smíšené zemědělské | 1,3964 | 1,3964 | 8.34.01 | 0,4832 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.04 | 0,5612 | II | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.21 | 0,352 | I | Orná |
| SZ2 |  | 0,1444 | 0,1444 | 8.64.11 | 0,0816 | III | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.01 | 0,0628 | I | Orná |
| VZ1 | Zemědělská výroba | 5,2116 | 5,2116 | 8.34.21 | 0,1177 | I | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.34.44 | 2,9689 | V | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 2,125 | III | Orná |
| VZ2 |  | 3,0224 | 3,0224 | 8.34.24 | 0,9183 | III | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.34.44 | 1,8556 | V | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,2485 | IV | TTP, orná |
| VD1 | Výroba a sklady | 0,12 | 0,12 | 8.34.01 | 0,12 | I | Orná |
| T2 | Čistírna odpadních vod | 0,6516 | 0,6516 | 8.50.01 | 0,6516 | III | TTP |
| DS1 | Komunikace | 0,0313 | 0,0313 | 8.50.01 | 0,0313 | III | TTP |
| DS2 |  | 0,0937 | 0,0937 | 8.64.11 | 0,0288 | III | TTP |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,0649 | IV | TTP |
| W1 | Rybník | 1,3674 | 1,3674 | 8.50.01 | 1,3674 | III | TTP |
| W2 |  | 2,5021 | 2,5021 | 8.50.11 | 0,1248 | IV | Orná |
|  |  |  |  | 8.67.01 | 2,3773 | V | Orná |
| ÚSES 40 | Nefunkční lokální biokoridor | 4,6879 | 4,6879 | 8.50.11 | 0,9615 | IV | Orná, TTP |
|  |  |  |  | 8.34.24 | 1,8432 | III | TTP, orná |
|  |  |  |  | 8.34.21 | 0,4442 | I | Orná |
|  |  |  |  | 8.67.01 | 0,7875 | V | TTP |
|  |  |  |  | 8.34.44 | 0,5723 | V | Orná |
|  |  |  |  | 8.34.04 | 0,0792 | II | Orná |
| ÚSES 42 |  | 1,305 | 1,305 | 8.67.01 | 1,305 | V | Orná |
| ÚSES 44 |  | 0,15 | 0,15 | 7.68.11 | 0,15 | V | TTP |
| ÚSES 46 |  | 1,0784 | 1,0784 | 8.64.11 | 0,238 | III | TTP |
|  |  |  |  | 8.67.01 | 0,8404 | V | Orná, TTP |
| Celkem |  | 22,3462 | 22,3462 | BPEJ | 22,3462 |  |  |

| Turovka |
| --- |
| Lokalita | Využití | Plocha | Plocha ZPF | BPEJ | Plocha BPEJ | Třída ochrany | Druh |
| BV1 | Bydlení venkovské | 0,3787 | 0,3787 | 8.50.01 | 0,3787 | III | TTP |
| SV1 | Smíšené | 0,8026 | 0,8026 | 8.34.34 | 0,8026 | III | Orná |
| DS1 | Komunikace | 0,0162 | 0,0162 | 8.34.34 | 0,0162 | III | TTP |
| DS2 |  | 0,0128 | 0,0128 | 8.34.34 | 0,0128 | III | Zahrada |
| ÚSES 21 | Nefunkční lokální biokoridor | 0,4886 | 0,4886 | 8.34.24 | 0,4886 | III | Orná |
| Celkem |  | 1,6989 | 1,6989 | BPEJ | 1,6989 |  |  |

Bilance návrhu podle tříd ochrany

| Horní Cerekev |
| --- |
| I | II | III | IV | V | I-V |
| 4,54565 | 0,8966 | 29,11721 | 0,1919 | 32,5773 | 67,32866 |
| 6,75% | 1,33% | 43,25% | 0,29% | 48,39% | 100% |
| Chrástov u Horní Cerekve |
| I | II | III | IV | V | I-V |
| 0,5069 | 0 | 1,9099 | 0 | 0,3775 | 2,7943 |
| 18,14% | 0% | 68,35% | 0% | 13,51% | 100% |

| Hříběcí |
| --- |
| I | II | III | IV | V | I-V |
| 2,7834 | 0 | 1,7467 | 2,2967 | 0 | 6,8268 |
| 40,8% | 0% | 25,6% | 33,6% | 0% | 100% |

| Těšenov |
| --- |
| I | II | III | IV | V | I-V |
| 1,8549 | 0,6404 | 7,5942 | 1,3997 | 10,857 | 22,3462 |
| 8,3% | 2,9% | 34,0% | 6,3% | 48,6% | 100% |

| Turovka |
| --- |
| I | II | III | IV | V | I-V |
| 0 | 0 | 1,6989 | 0 | 0 | 1,6989 |
| 0% | 0% | 100,0% | 0% | 0% | 100% |

| Obec Horní Cerekev celkem |
| --- |
| I | II | III | IV | V | I-V |
| 9,69085 | 1,537 | 42,06691 | 3,8883 | 43,8118 | 100,99486 |
| 9,60% | 1,52% | 41,65% | 3,85% | 43,38% | 100% |

I = bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmou ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

II = zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III = půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuelní výstavbu.

IV – třída ochrany sdružující půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou. Půdy využitelné i pro výstavbu.

V = zbývající bonitované půdně – ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné, lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde vesměs o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem, chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

| Charakteristika klimatického regionu (tj. území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin) – 1. místo kódu BPEJ. |
| --- |
| KR | Charakteristika regionu | Suma teplot nad 10°C | Průměrná roční teplota°C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % | Vláhová jistota |
| 7 | MT4 – mírně teplý, vlhký. | 2200 - 2400 | 6 – 7 | 650 - 750 | 5 - 15 | > 10 |
| 8 | MCH – mírně chladný, vlhký. | 2000 - 2200 | 5 - 6 | 700 - 800 | 0 - 5 | > 10 |

| HPJ | Charakteristika půdy podle hlavní půdní jednotky (tj. účelového seskupení půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacími opatřeními) – 2.+3. místo kódu BPEJ. |
| --- | --- |
| 34 | Kambizemě dystrické,kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu. |
| 50 | Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách, středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření. |
| 64 | Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité. |
| 67 | Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné. |
| 68 | Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim. |
| 69 | Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků. |

| Charakteristika sklonitosti a expozice (vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku) – 4. místo kódu BPEJ. |
| --- |
| Kód | Kategorie sklonitosti | Charakteristika sklonitosti | Charakteristika expozice |
| 0 | 0°- 3° | Úplná rovina až rovina. | Všesměrná expozice. |
| 1 | 3°- 7° | Mírný sklon. | Všesměrná expozice. |
| 2 | 3°- 7° | Mírný sklon. | Jih (jihovýchod až jihozápad). |
| 3 | 3°- 7° | Mírný sklon. | Sever (severozápad až severovýchod). |
| 4 | 7° - 12° | Střední sklon. | Jih (jihovýchod až jihozápad). |
| 5 | 7° - 12° | Střední sklon. | Sever (severozápad až severovýchod). |

| Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy (podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene ve spodině do 60 cm /štěrk = pevné částice hornin od 4 do 30mm, kamen = pevné částice hornin nad 30 mm/, a celková hloubka půdy vyjádřená hloubkou části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí) – 5. místo kódu BPEJ. |
| --- |
| Kód | Charakteristika skeletovitosti | Obsah skeletu | Charakteristika hloubky | Hloubka |
| 1 | Bezskeletovitá až slabě skeletovitá. | Do 25%. | Středně hluboká až hluboká půda. | 30 – 60 cm |
| 4 | Středně skeletovitá. | 25 – 50%. | Středně hluboká až hluboká půda. | 30 – 60 cm |

Bilance podle funkčního využití ploch

| Horní Cerekev |
| --- |
| Funkční využití | Plocha celkem | Plocha ZPF |
| Bydlení v bytovém domě | 1,08 | 1,08 |
| Bydlení v rodinném domě | 20,4382 | 20,4382 |
| Rekreace | 1,75116 | 1,75116 |
| Smíšené obytné | 4,5484 | 4,5484 |
| Doprava komunikace | 1,2327 | 1,2327 |
| Silniční přeložka | 0,2419 | 0,2419 |
| Úprava křižovatky | 0,0398 | 0,0398 |
| Výroba a sklady | 0,9816 | 0,9816 |
| Fotovoltaická elektrárna | 7,5007 | 7,5007 |
| Zpracování biomasy kompostárna | 1,4252 | 1,4252 |
| Veřejná zeleň | 2,171 | 2,171 |
| Zeleň specifická | 0,188 | 0,188 |
| ÚSES | 25,73 | 25,73 |
| Celkem návrh | 67,32866 | 67,32866 |

| Chrástov u Horní Cerekve |
| --- |
| Funkční využití | Plocha celkem | Plocha ZPF |
| Bydlení venkovské | 0,9405 | 0,9405 |
| ÚSES | 1,8538 | 1,8538 |
| Celkem návrh | 2,7943 | 2,7943 |

| Hříběcí |
| --- |
| Funkční využití | Plocha celkem | Plocha ZPF |
| Bydlení venkovské | 3,3083 | 3,3083 |
| Občanská vybavenost hasiči | 0,1891 | 0,1891 |
| Čistírna odpadních vod | 0,1259 | 0,1259 |
| Komunikace | 0,063 | 0,063 |
| Silniční přeložka | 0,1331 | 0,1331 |
| Zemědělská výroba | 2,7342 | 2,7342 |
| Fotovoltaická elektrárna | 0,2732 | 0,2732 |
| Celkem návrh | 6,8268 | 6,8268 |

| Těšenov |
| --- |
| Funkční využití | Plocha celkem | Plocha ZPF |
| Bydlení venkovské | 0,584 | 0,584 |
| Smíšené zemědělské | 1,5408 | 1,5408 |
| Zemědělská výroba | 8,234 | 8,234 |
| Výroba a sklady | 0,12 | 0,12 |
| Čistírna odpadních vod | 0,6516 | 0,6516 |
| Komunikace | 0,125 | 0,125 |
| Rybník | 3,8695 | 3,8695 |
| ÚSES | 7,2213 | 7,2213 |
| Celkem návrh | 22,3462 | 22,3462 |

| Turovka |
| --- |
| Funkční využití | Plocha celkem | Plocha ZPF |
| Bydlení venkovské | 0,3787 | 0,3787 |
| Smíšené | 0,8026 | 0,8026 |
| Komunikace | 0,029 | 0,029 |
| ÚSES | 0,4886 | 0,4886 |
| Celkem návrh | 1,6989 | 1,6989 |

| Obec Horní Cerekev celkem |
| --- |
| Funkční využití | Plocha celkem | Plocha ZPF |
| Bydlení v bytovém domě | 1,08 | 1,08 |
| Bydlení v rodinném domě | 20,4382 | 20,4382 |
| Bydlení venkovské | 5,2115 | 5,2115 |
| Čistírna odpadních vod | 0,7775 | 0,7775 |
| Fotovoltaická elektrárna | 7,7739 | 7,7739 |
| Doprava, komunikace, přeložky | 1,8645 | 1,8645 |
| Občanská vybavenost hasiči | 0,1891 | 0,1891 |
| Rekreace | 1,75116 | 1,75116 |
| Rybník | 3,8695 | 3,8695 |
| Smíšené zemědělské | 1,5408 | 1,5408 |
| Smíšené | 0,8026 | 0,8026 |
| Smíšené obytné | 4,5484 | 4,5484 |
| Veřejná zeleň | 2,171 | 2,171 |
| Zeleň specifická | 0,188 | 0,188 |
| Výroba a sklady | 1,1016 | 1,1016 |
| Zemědělská výroba | 10,9682 | 10,9682 |
| Zpracování biomasy kompostárna | 1,4252 | 1,4252 |
| ÚSES | 35,2937 | 35,2937 |
| Celkem návrh | 100,99486 | 100,99486 |

2) Investice uskutečněné do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jejich předpokládané porušení.

Rozsah těchto případných škod není v současnosti znám.

3) Areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby, zemědělské usedlosti a jejich předpokládané porušení.

K narušení takových objektů pravděpodobně nedojde.

4) Uspořádání ZPF v území, opatření k zajištění ekologické stability krajiny a významné skutečnosti vyplývající ze schválených návrhů pozemkových úprav a jejich předpokládané porušení.

Navrhované řešení z hlediska vynětí půdy ze ZPF nenarušuje pozemkové úpravy ani negativně neovlivňuje plochy chráněné dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Naopak v rámci několika lokalit bude do ZPF část ploch navrácena. Jedná se o:

- NZ1 (katastrální území Horní Cerekev) – zpět do PF bude rekultivací navráceno 0,1029 ha (zemědělská plocha vrácená na ornou půdu, původní BPEJ 8.34.24 a 8.50.01 – třída ochrany III).

- NZ2 (katastrální území Horní Cerekev) – zpět do PF bude rekultivací navráceno 0,3346 ha (zemědělská plocha vrácená na ornou půdu, původní BPEJ 8.34.21 – třída ochrany I a 8.50.11 – třída ochrany IV).

- NZ3 (katastrální území Horní Cerekev) – zpět do PF bude rekultivací navráceno 0,1171 ha (zemědělská plocha vrácená na ornou půdu, původní BPEJ 8.34.31 – třída ochrany I).

- NZ1 (katastrální území Hříběcí) – zpět do PF bude navráceno 0,282 ha (původní silnice).

Celkem bude do ZPF navráceno 0,5546 ha v katastrálním území Horní Cerekev a 0,282 ha v katastrálním území Hříběcí, celkem 0,8366 ha v rámci obce Horní Cerekev

5) Zdůvodnění nejvýhodnosti navrženého řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.

Navržené řešení představuje přijatelný rozvoj obce. Z hlediska ochrany ZPF je předložený záměr akceptovatelný, protože však zasahuje do značné míry půdy s vyššími stupni ochrany, je potřebné se v rámci jednotlivých záměrů snažit o minimalizaci skutečného záboru především na BPEJ s třídou ochrany I až II (ve kterých leží převážná část záměrů). Část záměrů (ÚSES, FVE, zeleň) nepůsobí devastaci půdního profilu.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou dotčeny navrženými plochami pro výstavbu.

- Civilní ochrana

Požadavky civilní ochrany obyvatelstva vycházejí ze zákona č. 128/2000Sb. v platném znění (o obcích), které stanoví rozsah práv a povinností samosprávných orgánů.

Zákon má návaznost na zákon č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů).

Požadavky ochrany obyvatelstva  územním plánování jsou specifikovány ve vyhlášce MV ČR č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) v platném znění.

- Návrh ploch pro ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Přirozená povodeň je povodeň je způsobena přírodními jevy. Je to situace, při které hrozí zaplavení území.

Hlavním recipientem pro řešené území je řeka Jihlava č.hp. 4-16-01 se svými přítoky – Pstruhovec, Kamenička, Hraniční potok. Tok má stanovena záplavová území.

V řešení územního plánu jsou trasy vodotečí a stávající vodní plochy zachovány beze změn – pouze úprava viz popis kanalizace návrh v Horní Cerekvi.

V návrhu a ve výhledu (rezervě) jsou navrženy vodní plochy pro retenci a retardaci odtoku v řešeném území. Jde o vodní plochy od cca 0,1 do 7 ha. V rámci inundačního prostoru říčky Jihlavy jsou vymezeny plochy pro revitalizaci toku – rozvlnění trasy a tím zmenšení podélného spádu revitalizovaných úseků toku – prodloužení doby odtoku běžných vod z území.

- Návrh ploch pro zónu havarijního plánování

Nejdůležitějším dokumentem havarijního plánování je Havarijní plán kraje (a jeho součást Analýza rizik možného vzniku mimořádné události Havarijního plánu kraje). Tento účelový dokument představuje soubor opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění vzniklých následků způsobených mimořádnou událostí. je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelných pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, právnické a fyzické osoby nacházející se na území kraje.

Území řešené územním plánem není součástí zóny havarijního plánování, není ohroženo únikem nebezpečné látky ani v dosahu potencionální jaderné havárie.

- Návrh ploch pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanovuje plánem ukrytí, který je součástí Havarijního plánu kraje. Ukrytí v obci se zabezpečuje podle Plánu ukrytí obce.

Ukrytí obyvatelstva se na území obce zajišťuje ve stálých úkrytech postavených pro tyto účely v době míru a v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí obyvatelstva.

Stálé úkryty (SÚ)

Jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které byli projektovány a postaveny tak, aby poskytovali účinnou ochranu ukrývaných osob proti účinkům střepin, tlakové vlny, světelného záření i pronikavé radiace. Tvoří je stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty (dřívější název byl stálé protiradiační úkryty) a ochranné systémy podzemních dopravních staveb. V řešeném území se nacházejí stálé úkryty a další budou realizovány dle požadavků Havarijního plánu kraje.

Improvizované úkryty (IÚ)

Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určené k ukrytí obyvatelstva. Budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizového stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Vhodnými prostory pro zřízení improvizovaných úkrytů jsou podzemní prostory v budovách nebo prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. je vhodné aby obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější zdivo, tím kvalitnější je ochrana). Podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí asi 1,5m2, ochranný součinitel stavby (udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než úroveň radiace radioaktivního záření ve výšce 1m nad odkrytým terénem) by měl být větší než 50. Doporučuje se, aby jeden IÚ neměl větší kapacitu než 50 ukývaných osob. Výběr vhodného prostoru ke zřízení IÚ se provádí v době míru.

Budování začíná po vyhlášení válečného stavu podle zpracovaných do 5 dnů v těchto etapách:

v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob(

v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívodu vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy(

ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních

konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění

úkrytu.

Přehled o umístění a kapacitách improvizovaných úkrytů na území obce mají obce, které vedou evidenci improvizovaných úkrytů.

Ve stávajících rodinných domech starších (původních zemědělských usedlostech) i novějších se počítá s možností zřízení improvizovaných úkrytů.

Úkryty v objektech zaměstnavatelů zřízeny nejsou, nejsou zde koncentrovaně zaměstnávány větší počty osob.

- Návrh ploch pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, popřípadě strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

V řešeném území jsou  objekty vhodné k ubytování evakuovaných osob. V případě nutnosti evakuovat obyvatele z řešeného území bude postupováno podle platných předpisů a havarijního plánu kraje.

- Návrh ploch pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

V případě nutnosti budou některé stávající pozemky a objekty dočasně využívány pro potřeby civilní ochrany.

Materiál civilní ochrany se skladuje (ukládá) pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva zařízeními civilní ochrany (odborné jednotky), ostatními složkami integrovaného záchranného systému a k individuální vybraných kategorií obyvatelstva (§17 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).

Hasičský záchranný sbor kraje organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany ze zákona. Ke skladování materiálu civilní ochrany využívá své sklady.

Na území obce se nenacházejí sklady materiálu CO Ministerstva vnitra ani Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, ani obce a právnických a podnikavých fyzických osob.

- Návrh ploch pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

V řešeném území se nenacházejí ani nepřepravují materiály a látky ohrožující v případě havárie bezpečnost nebo lidské zdraví. Územní plán jejich existenci v návrhovém období nepředpokládá.

- Návrh ploch pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění škodlivých účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné události

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Likvidačními a obnovovacími pracemi pak činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí (i za válečného stavu).

Záchranné, likvidační a obnovovací práce (dále ZL a OP) k odvrácení a odstranění škodlivých účinků kontaminace vzniklé při mimořádné situaci provádějí základní složky integrovaného záchranného systému, a to především jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, které jsou vybavené technikou a materiálem k plnění tohoto úkolu. Zjišťování a označování nebezpečných oblastí, detekce plynů a nebezpečných látek, provádění dekontaminace v prostředí nebezpečných látek zajišťuje Chemicko-technická služba Hasičského záchranného sboru ČR. Na provádění ZL a OP se na vyžádání dále podílejí ostatní složky integrovaného záchranného systému, a to především vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a zařízení civilní ochrany pro zabezpečení dekontaminace terénu, osob a oděvů a věcných prostředků. Personál (osoby) a prostředky základních a ostatních složek jsou za válečného stavu označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky civilní ochrany.

Aby mohla chemicko-technická služba a zařízení civilní ochrany plnit své úkoly, musí mít k dispozici stavby dotčené požadavky civilní ochrany, jejichž stávající technologické vybavení je po úpravách využitelné k dekontaminaci (dále stavby pro dekontaminaci) a chemické laboratoře.

K stavbám pro dekontaminaci patří:

hygienické propusti stálých úkrytů,

stavby pro dekontaminaci osob,

stavby pro dekontaminaci zvířat,

stavby pro dekontaminaci oděvů,

stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy

Hygienické propusti stálých úkrytů

Byli zřizovány v některých úkrytech pro dekontaminaci osob provádějících činnost v kontaminovaném prostoru. Mají malou kapacitu.

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.

Stavby pro dekontaminaci osob

Zřizují se přizpůsobováním zařízení jako jsou lázně, bazény, umývárny, sprchy a jiné k dekontaminaci osob. Pro určení kapacity je rozhodující počet sprchových růžic. Pro osprchování jedné osoby se počítá doba 4 minut. Navrhují se s čistou a nečistou částí s jednosměrným provozem, aby se osoby po provedené dekontaminaci nesetkávali s osobami kontaminovanými. pro tyto účely není vhodné umisťování sprch v kabinkách (boxech).

Stavby pro dekontaminaci zvířat

Stavby pro dekontaminaci hospodářských zvířat se zřizují zpravidla přizpůsobením budov nebo zpevněných ploch mimo budovu. Vlastní místo pro dekontaminaci je opatřeno výtoky s hadicemi. Mimo budovu lze k dekontaminaci končetin zřídit mělký příkop. Tělo zvířete se v tomto případě dekontaminuje postřikem pomocí hadic nebo sprch. To lze uskutečnit na jakékoliv zpevněné nepropustné ploše s odvodem kontaminované vody do neutralizační jímky napojené na kanalizaci. Stavby se člení na čistou a nečistou část s důsledným jednosměrným provozem.

Plochy využitelné pro dekontaminaci zvířat se v řešeném území nenacházejí.

Stavby pro dekontaminaci oděvů

K dekontaminaci většího množství oděvů, prádla a drobných předmětů budou přizpůsobovány dezinfekční stanice, chemické čistírny, prádelny, dezinfekční komory zdravotnických zařízení a jiné obdobné, nacházející se na území obce. Vždy se u nich provádí oddělení čisté a nečisté části a zřizuje hygienická propust pro personál.

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.

Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků (vozidel) a dekontaminační plochy. Zřizují se přizpůsobením zařízení zejména garáží, umýváren vozidel (myček), tramvajových, trolejbusových a vlakových vozoven, velkých garáží a pod., napojených na kanalizaci a vodovod. Musí umožňovat odvádění kontaminované vody do kanalizace po její neutralizaci (např. v neutralizační jímce).

Dekontaminace může být prováděná v jednom nebo více proudech. Provoz je jednosměrný. Dekontaminovaná vozidla se nesmí setkat s vozidly kontaminovanými. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha a odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé odjezd s přívodem vody nebo páry.

- Návrh ploch pro ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území se nevyskytují ani nejsou územním plánem navrhovány plochy nebo objekty, kde by byli skladovány a používány nebezpečné látky. Tyto látky nejsou přes území ani přepravovány.

V řešeném území se nenacházejí žádné další zátěže nebo rizika ohrožující zdraví nebo životy obyvatel.

- Návrh ploch pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při zachování jejího nezbytného množství a nezávadných vlastností se bude zajišťovat v případě, pokud nelze zabezpečit běžné zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro veřejnou potřebu. Hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťují provozovatelé vodovodů. Při zásobování pitnou vodou je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávky jen v případech stanovených zákonem a současně je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Postup orgánů krajů a obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou je řešen Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 416578/2001-6000 ze dne 20.12.2001.

Seznam subjektů Služby předávají orgány krizového řízení územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, jako podklad pro uzavření písemných dohod k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání podle §21 zákona č.239/2000Sb. Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a havarijních plánů podle zvláštních předpisů.

Stanoviště pro cisterny pro havarijní zásobování pitnou vodou jsou:

- náměstí – parkoviště před Městským úřadem

Nouzové zásobování elektrickou energií není centrálně navrhováno.

Požární voda

Zdroje požární vody pro město a místní části – ve městě je zabezpečen rozvod pomocí hydrantů a veřejné dostupnosti vodních ploch v městském zastavěném území nebo na jeho okraji. V místních částech Hříběcí, Turovka, Chrástov, Těšenov jsou zdrojem požární vody  návesní vodní nádrže.